Laboratorní práce

z předmětu

Teorie elektromagnetického pole

1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek – Faradayův indukční zákon

2. Měření magnetického pole dlouhého solenoidu

Josef Polák

2/48

11. 05. 2004

1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek – Faradayův indukční zákon

Zadání úlohy:

a) Z napětí a proudu v primárním obvodu vypočítejte velikost vlastní indukčnosti primární cívky.

b) Z indukovaného napětí v sekundární cívce a proudu v primární cívce vypočítejte velikost vzájemné indukčnosti cívek.

c) Změřte závislost vzájemné indukčnosti cívek na úhlu natočení mezi primární a sekundární cívkou.

d) Vypočítejte vzájemnou indukčnost mezi cívkami za předpokladu, že magnetické pole je po celé ploše sekundární cívky konstantní a je proto rovno magnetickému poli uprostřed primární cívky. Primární cívku považujte při tomto výpočtu za elementární závit (tloušťka a výška cívky je zanedbatelná vůči poloměru cívky).

e) Srovnejte naměřenou a vypočítanou hodnotu vzájemné indukčnosti cívek a posuďte, do jaké míry platí zjednodušující předpoklady výpočtu z bodu d).

Zpracování:

a) Vlastní indukčnost cívky 1

U1 = 4,3 V

U2 (α = 0) = 0,579 V

I1 = 87,9 mA

f = 1 kHz

,

= 7,7 mH

b) Vzájemná indukčnost cívek 1 a 2

= 1 mH

c) Závislost M(α)

| α [°] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 [V] | 0,579 | 0,560 | 0,521 | 0,467 | 0,400 | 0,319 | 0,251 | 0,162 | 0,077 | 0,000 |
| M [mH] | 1,048 | 1,014 | 0,943 | 0,846 | 0,724 | 0,578 | 0,454 | 0,293 | 0,139 | 0,000 |

d) Výpočet vzájemné indukčnosti pomocí můstku

L1 = 7,7 mH

L2 = 6,6 mH

L‘ = 16,4 mH (= L1 + L2 + 2M)

L‘‘ = 12,2 mH (= L1 + L2 - 2M)

= 1,05 mH

e) Zjednodušený výpočet vzájemné indukčnosti

= 0,96 mH

(N1 = 100, N2 = 160, r1 = 155 mm, r2 = 68,8 mm)

e) Zjednodušený výpočet vlastní indukčnosti

= 3,05 mH

Závěr

Vlastní indukčnost cívky 1 byla 7,7 mH, vzájemná indukčnost 1 mH. Závislost M(α) se vzdáleně podobá kosinusoidě, což je v pořádku. Při zjednodušeném výpočtu vzájemné indukčnosti se výsledek se změřeným shoduje.

2. Měření magnetického pole dlouhého solenoidu

Zadání úlohy:

a) Určete intenzitu magnetického pole v ose solenoidu ze změřeného indukovaného napětí. Měření proveďte pro čtyři různé solenoidy různých délek.

b) Vyneste závislost H na vzdálenosti z.

Zpracování:

H (x = 0) =

h = 120 cm; N = 1640 ; d = 9 cm = 2a

H0 = Huprostřed =  = 610,9 A/m

I = 0,447 A, Ui = 24,35 mV

K =  =  = 25 A/m/mV

Závěr

Z grafů lze vypozorovat, že čím je solenoid delší, tím plošší je maximum intenzity H na jeho ose. S vypočtenými průběhy se naměřené dobře shodovaly.

Měření celé cívky

| x [cm] | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 58 | 60 | 63 | 68 |
| Ui [mV] | 24,35 | 24,05 | 27,8 | 23,45 | 23,55 | 23 | 21,15 | 17,45 | 12,35 | 5,75 | 1,45 |
| H [A/m] | 608,75 | 601,25 | 695 | 586,25 | 588,75 | 575 | 528,75 | 436,25 | 308,75 | 143,75 | 36,25 |

1/2

| x [cm] | 68 | 65 | 63 | 58 | 53 | 48 | 38 | 28 | 18 | 13 | 10 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z [cm] | -30 | -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | 0 | 10 | 20 | 25 | 28 | 30 |
| Ui [mV] | 26,6 | 38,05 | 41,95 | 45 | 45,55 | 45,6 | 45,45 | 45,7 | 44,45 | 40,85 | 33,2 | 24,45 |
| H [A/m] | 665 | 951,25 | 1048,8 | 1125 | 1138,8 | 1140 | 1136,3 | 1142,5 | 1111,3 | 1021,3 | 830 | 611,25 |

1/4

| x [cm] | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 23 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z [cm] | -15 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Ui [mV] | 44,7 | 62,15 | 72,9 | 78,5 | 81,6 | 83,2 | 84,6 | 83,3 | 76,6 | 67,8 | 53,3 | 44,6 |
| H [A/m] | 1117,5 | 1553,8 | 1822,5 | 1962,5 | 2040 | 2080 | 2115 | 2082,5 | 1915 | 1695 | 1332,5 | 1115 |

1/8

| x [cm] | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z [cm] | -7,5 | -6,5 | -5,5 | -4,5 | -3,5 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Ui [mV] | 78 | 93,7 | 107,9 | 117,5 | 124,4 | 129,1 | 131,2 | 132,1 | 132 | 130,5 | 127,1 | 122,3 |
| H [A/m] | 1950 | 2342,5 | 2697,5 | 2937,5 | 3110 | 3227,5 | 3280 | 3302,5 | 3300 | 3262,5 | 3177,5 | 3057,5 |

| 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 114,5 | 104,4 | 90,2 | 76,4 |
| 2862,5 | 2610 | 2255 | 1910 |

Celá cívka

1/2

1/4

1/8