Metalické spoje, kategorie (5e, 5+)

- koaxialni kabely

- zakladni pasmo 0-150 MHz -> 1-50 Mb/s, stovky metru

- prelozene pasmo 50-750 MHz (modulovany) -> az 40 Mb/s, kilometrove vzdalenosti

- pouzivane i pro kabelovou TV

- rzůné typy s charakteristickou impedanci 50 Ohm, 75 Ohm, 93 Ohm

- symetricka vedeni - krouceny dvoudrat

- STP – shielded (stineny)

- UTP – unshielded (nestineny)

- jednoduchy nebo dvojity dvojdrat

- az 155Mb/s, max vzdálenost 100m

- UTP kategorie:

Cat.3 - mezni frekvence az 16MHz, 10Mb/s, oznacovana jako Voice Grade

Cat.4 - az 20Mhz, 20Mb/s

Cat.5 - az 100MHz, 100Mb/s, Data Grade Cable

Cat 5e, 5+ - jeste lepsi rozdil mezi preslechem a utlumem na mezni frekvenci, lepsi parametry nez cat 5

Cat 6 - 200Mhz, byl navrzeny

Cat 7 - 600Mhz, byl navrzeny

- norma STP(symetricke stinene kabely) od IBM pro Token Ring - Type1 - Type8

- kabely pro seriove rozhrani 9.6 - 115.2kb/s, jednotky metru - male naroky

- FTP(folii stinene), SFTP(ochranne opleteni, folie) – modifikace UTP kabelu

Opticke spoje v lokalnich sitich, pouzivane typy a jejich vlastnosti, buzeni, vlnove delky

- vzdálenosti jednotky az desitky km

- rychlosti az 10Gb/s

- levne vedeni (pomer cena/vykon), drahe spoje (konektoty,…)

- struktura: jadro (sklo) + obal (sklo nebo plast, nizsi index lomu)

- primarni ochrana - ultrafialovym svetlem tvrditelny akrilat, nebo polymid

- sekundarni ochrana - plasticka hmota

- napojeni vlaken: prilozeni, slepeni, nebo svareni

- vysilani: LED, ILD (laserova dioda)

- prijem: fotodioda PIN, nebo lavinova APD

- limit vzdalenosti se udava v MHz.km, GHz.km (soucin delky vlakna a kmitoctu)

- typy

- mnohavidová (multimode)

- skokova změna indexu lomu

- paprsky se siri ve vice videch, každý jiny uhel odrazu, tisice diskretnich hodnot -> ruzna delka cesty

paprsků -> vidova disperze(na konci každý dorazi jinak, prilis velika disperze=necitelny vystupni puls) – to 		je hlavni limit preklenute vzdalenosti

- přenáší vlnové délky: 850, 1300 a 1550 nm

- průměry: 50/125um, 62.5/125um, 100/140um (starsi)

- gradientní (gradient) – novejsi mnohavidova

- plynula změna indexu lomu

- jednovidová (monomode)

- jen jeden vid

- 9/125um

- sirka pasma 100GHz.km, preklenuta vzdalenost az 100km

Aloha, CSMA – propustnost, stabilita

- jedná se o nedeterministický přístup k médiu

- ALOHA – všichni se neslyší

- původně navrženy pro radiovou síť, nevyužívá kontroly obsazenosti kanálu – vyšle rámec a pak řeší případné kolize

- Prostá ALOHA – využití kanálu 18%

- pakety každý vysílá jak se mu zachce, pokud nastane kolize (úplné nebo částečné překrytí rámců), stanice, které vysílají se přeplánují náhodným časem a po něm to zkusí znovu

- kolize je detekována vypršením časového intervalu pro příjem potvrzení

- délka kolizního sloty = 2xdélka rámce

- Taktovaná ALOHA – vtyužití kanálu 47%

- všechny stanice smějí začít vysílání v dané (a pro všechny stejné) časové okamžiky -> pakety se překryjí buď celé nebo vůbec ->zmenšení kolizního slotu na délku jednoho paketu -> větší využití kanálu

- Řízená ALOHA

- jako výše, akorát čas přeplánování jsme schopni řídit a vyladit tak kanál na co největší propustnost (řídíme intenzitu přeplánování ()

- Stabilita metod ALOHA

- ( je intenzita opakovnání (vyšší ( = kratší prodlevy mezi pokusy), S je průchodnost, M počet zablokovaných stanic -> po dosažení určité meze prostupnosti začne docházet ke kolizím, pakety se začnou opakovat a dochází k postupnému zablokování stanic a zmenšení průchodnosti kanálu v závislosti na intenzitě opakování

- z bodu A se postupem casu dostaneme do bodu C, navrat do stabilniho A je mozny jen změnou (

- CSMA – všichni slyší všechny (už ne rádio ale kabel)

- náhodný přístup k médiu s příposlechem

- Naléhající CSMA – průchodnost 53%

- stanice chce vysílat ( testuje stav medi(jeli volno vysle hned paket, neni-li volno(ceka a hned jak bude to tam nacpe

- pokud zacne vysilat vice stanic najednou, vsechny to zjisti a preplanuji se (rozdil od alohy, kde to nezjisti)

- Nenaléhající CSMA

- testuje stav media, je li volne vysila, kdyz ne tak se preplanuje nahodnym casem a po vyprseni opakuje postup, pokud je volne tak hned vysila

- p-nalehájící CSMA

- pokud je kanal obsazen, generuje pravdepodobnost p odvysilani za urcity cas

- různé možnosti, např:

| Exponenciální ustupování |  | Lineární |
| --- | --- | --- |
| p | Vysílám za |  | p | Vysílám za |
| 0,1 | 100ms |  | 0,1 | 100ms |
| 0,2 | 50ms |  | 0,2 | 90ms |
| 0,3 | 25ms |  | 0,3 | 80ms |
| … | … |  | … |  |

- CSMA/CD (například u Ethernetu)

- dokáže detekovat kolizi již během vysílání paketu a jeho vysílání přerušit a vyslat ostatním kolizní posloupnost JAM (že došlo ke kolizi)

- např u Ethernetu to pozná tak, že ma na RX i TX páru data

- CSMA/CA – virtuální logický kruh, předcházení kolize (urceny casovy slot pro potvrzeni)

- každá stanice může vysílat jen v daném časovém intervalu, který je dán jejím pořadovým číslem (hodně zhruba, souvisí to i s dobou šíření signálu a dobou jaký je na médiu klid)

- CSMA/DCR – deterministické řízené kolize

- po detekci kolize jsou uprednostneny stanice ktere ji zpusobili (chtej vysilat)

- rodeli stanice do binarniho stromu, v prvni casti jsou ty ktere se kolize ucastnili a v druhe ty ostatni, nejprve vysila prvni skupina a pokud dojde ke kolizi v jejim podstromu se porvede totez ( rekurzivne az zbyde jedna stanice, jak je to realne udely netusim, nejakej binec s adreama ci co

- Stabilita a propustnost metod CSMA (S=vstupni tok, G=celkovy tok )

- metody sami o sobě nezajištují stabilitu, je nutné dělat něco jako u Alohy (snižovat intenzitu opakování, řídit vhodně p u p-nalehajici), propustnsot je podstatně vyšší než u alohy

IBM Token Ring - info, rekonfigurace (IEEE 802.5)

- kruhova topologie, jednosmerne dvoubodove spoje

- napojeni stanic pres koncentratory -> tvori fyzicky strom, koncentratory umoznuji detekovat nefunkci stanice a spoje a vyřadit je z provozu

- 1-16Mb/s az 260 stanic

- STP, UTP, FTP (az 770m), optika 62.5/125um (2km), pro delší vzdálenosti nutné vložit opakovače

- k výstavbě se běžně používají rozbočovače – umožnují odpojovani stanic, dovoluji vytvorit kruh mezi rozbocovaci a prevest na nej tok (v pripade vnejsiho vypadku)

- kod: diferencialni Manchester (0=zachovani orientace predchozi hrany, 1=zmena orientace)

- posilani Tokenu(Pověření) (Start Delimeter SD, Acess Controll AC, End Delimeter ED)

- ramec az 16kB

- datovy ramec mozno posilat az po prijeti povereni (nastaveny bit T v AC) -> zmeni T a posle data, lze poslat i vice ramcu ale obsazeni kruhu max 10ms, po ukonceni vysilani ceka na prijem pole AC z prave odeslaneho ramce a potomo preda povereni dalsi stanici na kruhu

- 8 urovni priority umoznujici urychlit prenos pro casove kriticke aplikace - vysilajici smi prevzit T s nizsi nebo stejnou p. jako je p. odesilaneho ramce, jinak preda povereni dal

- Early Token Release - moznost predat povereni bez cekani na obeh site (na AC) - lepsi pruchodnost x oslabeni prioritniho mechanismu

- aktivni monitor - dohlizi aby ramce s vyssi prioritou neobehly kruh vicekrat

- MAC ramec Beacon - identifikace mista zavad, pokud stanici vyprsi casovy limit, posle Beacon ramec ke stanici s vyssi adresou (stejne jako MAC Claim ramec, kterej slouzi pro urceni aktivniho monitoru kruhu), stanice s nejvyssi adresou prijme svuj vlastni ramec, pokud je vse OK, jinak se identifikuje misto poruchy a pomoci koncentratoru a rozbocovacu se sit rekonfiguruje (asi)

FDDI - topologie, medium, kodovani, pristup, synchronni-asynchronni prenos (prioritni mechanizmus)

- kruhová síť pro přenos vysokou rychlosti na velke vdalenosti (100Mbps, 200 km), rychlost a vzdalenosti jsou omezeny pouzitym mediem (odděluje protokol fyzikce vrstvy od vlastnosti media), koncentratory

- používá zdovejeného média ( dva protismerne kruhy (trida A) jeden data, druhy pro rekonfigurac; mene narocne aplikace(jeden kruh(trida B), neni moznost rekonfigurace

- jako medium primárně optika (Fiber Distributed Data Interface) 62/125um, mnohavidový ( 2km, alternativně UTP cat. 5 ( 100m, jednovidová vlákna ( 60km, synchronni telekomunikační kabel

- kodovani je 4B/5B prenasene pomoci NRZI (prekodovani 4bitu na 5 a prenos pomoci NRZI), ramec 4.5kB

- synchronizace: kazda stanice vlastni hodinovy zdroj, kompenzace nepresnosti posuvnym reg. s promennou delkou (min 10b)

- ramce podobne Token Ring, token (povereni) : preambule SD(start delimeter) FC (frame control) ED (end )

- prioritni mechanizmus :

- "synchronni" pozadavky – pro obsluhu pravidelnych pozadavku

- asynchronni pozadavky - mohou pockat - 8 urovni priorit

- po prevzeti povereni muze odeslat vice ramcu, cinnost uzavira poslanim povereni, pristup k mediu je omezen mechanizmem Timed Token: po prevzeti povereni nastavi casovasc THT na hodnotu TRT a potom TRT na TTRT (dohodnuto na zacatku) a zacne snizovat TRT ( nejprve odvysila synchronni ramce, potom prestane snizovat TRT a zacne snizovat THT a vysila asynchronni dokud to jde (je co snizovat), pak odevzdava povereni; pokud v minulem kole vyprsel cely TRT je v novem THT nula a satnice smi odesilat jen synchronni ramce

- specialni mod Restricted Token - veskera kapacita asynchronniho prenosu pro dve stanice

- FDDI se uziva jako paterni sit pro Ethernet a Tokne Ring

- FDDI2 (isosynchronni FFDI): skutecne synchronni - casovy multiplex, stejna fyz. vrstva, jedna ridici stanice vysila do kruhu ramce casoveho multiplexu (Cycle)

Most vs Switch, co je Spanning tree, Transparentni most - vytvareni tabulek

- Bridge (Most)

- dvouportovy propojovaci prvek, k propojeni dvou siti standardu IEEE 802 (TokenRing, Ethernet, FDDI), pokud je kazda sit jina (ruzny format ramce) ( Translation Bridge

- pracuje se linkovou vrstvou (fyzickou a MAC=MediumAccesControl casti linkove) a smeruje pakety do portu podle MAC adresy

- Smerovaci tabulky:

- staticke mosty– spravce musi rucne tabulky editovat(pri zmene (nove pc, preneseni jinam) nutna uprava

- transparentni mosty – automaticka tvorba smerovacich tabulek, most si uklada MAC adresy odesilajicich stanic a prirazuje je k portu na kterem ji slysel, pro nasmerovani paketu pak uzije easy mechanismus:

- sprava je pro stanici ze stejne site (ze stejneho smeru, portu) ( zahodi ji

- sprava je pro stanici v jine siti ( posle na port teto site ( u klasickeho bridge jsou jen 2 porty)

- sprava je broadcast nebo pro neznamou stanici(posle vsechny na ostatni porty (nez ze ktereho prisla)

- transparentni most vyzaduje stromovou strukturu  Spanning tree: algoritmus pro vytvoreni kostry(kazdy bridge ma sve cislo, na zacatku je treba urcit roota od ketreho se bude strom tvorit (mosty si posilaji sluzebni ramce BPDU (Bridge Protocol Data Unit) a jako roota urci most s nejmensim ciselm(root pak rozesila BPDU s cenou cesty (cena je prirazena k jednotlivym vystupum) (kazdy most pricte cenu sveho vystupu a posle dal(takto se urci porty mostu sousedici s rootem R a pro kazdou lokalni sit se urci most s nejnizsi cenou cesty a jeho porty (ktere nejsou R) se oznaci D (designated)(neoznacene porty u vsech mostu se zablokuji a tim vznikne kostra

- Switch (Prepinac)

- vice nez dvouportovy bridge, pokud disponuje jen technologii store-and-forward neni plnohdnotny, musi umet cut-through(zacne vysilat ramec spravnym serem jeste nez ho cely prijme(to je rychle ale zase neeliminuje poskozene ramce

10/100 BASE-XX - pouzivane medium, kodovani, topologie, metoda pristupu, omezeni delek

- MDI(vedeni(dvoulinka, optika, koax), MAU(aktivni prvek, vysila a prijima – transceiver, AUI(rozhrani mezi deskou a transceiverem, kratkym kabelem nebo je MAU primo na desce a AUI odpada

- posilani - vlastni i cilova MAC adressa (6 znaku), udaj o vyssim protokolu

- adresa MAC pevna i individualni (mozno nastavit)

- pristupova metoda: CSMA/CD (nalehajici, p-nalehajici) - detekuje kolize, limit je 1024 stanic pro skupinu segmentu propojenych opakovaci (aktivni prvek, ktery zrekonstruuje elektricke parametry signalu a posle ho dal), coz je kolizni domena

- kod: Manchester

- 10BASE5

- 10Mb/s, 500m, max 100 jednotek MAU – min vzdalenost mezi MAU je 2,5m (znacky ba kabelu)

- koaxial 50 Ohm, zakoncovaci odpory

- topologie sbernice

- uzivaji se aktivni prvky: repeater, remote repeater (pro propojeni optikou vedenim FOIRL az 1km)

- 10BASE2

- levnejsi (tenci, ne tak tvrdej a kvalitni koax), 185m, 30 stanic na segment – min vzdalenost 0,5m

- vetsinou integrovany MAU, topologie zase sbernice

- konektory T – BNC, nebezpeci rozpojeni konektoru(resenim je pouziti EAD zasuvek(pri vytazeni kabelu ze zasuvky dojde k automatickemu premosteni(nevyhoda EAD kabel delky 5m je jako 10m segmentu

- 10BASE-T

- UTP staci Cat. 3, pouzity 2 ze 4 paru, 100m (90 + 2x5) propojuje koncentrator a stanice, alternativne optika( 400m; 10Mbps

- topologie hvezdice – Multipoint Repeatery (huby, koncentratory) propojene mezi sebou (UTP, koax, optika) a do do nich napojene stanice(vyhoda proti sbernici(opakovac (hub) dovede odizolovat poskozenou stanici a do zbytku site se nic neprojevi

- pocet opakovacu mezi stanicemi max 4 (duvodem je ztrata bitu ze zacatku ramcu kvuli nutnosti synchronizace opakovacu na prijimany signal)

- synchronni Ethernet – mezi datovymi ramci je prenasen periodicky signal 2,5Mbps (synchronizace a signalizace stavu site v dobe kdy se nic nedeje)

- 10BASE-FL(FiberLink)

- optika, zalozeno na FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link): mnohavidovy, 1000m

- zpetne kompatibilni (spoluprace s beznymi FOIRL na 1000m), dvoubodovy spoj pro spojeni opakovacu na max 2000m, pro stanice na 400m

-	kdyz nejsou vysilana data, je funkcnost spoje signalizovana 1Mhz idle signalem

- 10BASE-FB(FiberBackbone)

- to same jako FL, ale misto idle signalu je zde 2,5Mhz synchronizacni signal

- pouziti FB mezi dvema opakovaci je obdoubou synchroniho ethernetu 10BASE-T

- 10BASE-FP(FiberPassicve system)

-pasivni hvezdice, lze pripojit az 32 stanic na 500m

- Prepojovany Ethernet

- pomoci switchu rozdelim sit na vice mesich koliznich domen (segmentace site), prenos mezi dvema koliznimy domenamy a jinyma dvema se nijak neovlivnuje a to je velka vyhoda(zvyseni pruchodnosti site

- krajnim pripadem je pripojeni jedne stanice na jeden port, vnzinke halda dvoubodovych spoju mezi kterymi je smerovano na zaklade MAC adres(mikrosegmentace

- duplexni provoz : na dvoubodovem spoji vedu dva kanaly dvema smery, nemuze dojit ke kolizi (každý kanal jen pro jeden směr)(zvyseni kapacity na 20Mbps a neplati limit pro omezeni vzdalenosti (az desitky km)

- 100BASE-TX(UTP, T=TwistedPait)/FX(optika, F=Fiber)

- media: 100Mb/s, UTP/FTP Cat. 5, optika mnohavidova 62.5/125 nebo 50/125um

- vzdalenosti: 100m metalika, optika 412m (poloduplex), 2000m (duplex)

- 2 pary kabelu, dvojice vicevidovych vlaken

- kodovani: 4B5B, u TX prevedeny na tristavovy signal MultiLevelTransmith MLT-3(1,0,-1), u FX je prekodovan NRZI

- 100BASE-T4

- 100Mbps vytvoreny pro beh na kabelazi pro 10BASE-T, staci UTP Cat 3.

- (T4=4 pary) 3 pary pro kodovany signal + 1 pro kolize, nedovoluje duplex (vsechny pary vyuzity pro jeden smer)

- kodovani: 8B6T, modulacni rychlost 25MBd je pro UTP cat 3 v pohode

- 100BASE-T2

- malo pouzivany, snaha vylepseni T4 na dva pary pri zachovani UTP cat 3 (zachovani modulacni rychlosti 25MBd) - opet dva pary

- kodovani: PAM-5

VLAN - co to je, k cemu je to dobre, jak se to dela

- virtualni lokalni site – umoznuje provozovat vice LAN na stejnem fyzikcem mediu oddelene, pro stanice transaprentne

- pro vytvoreni se pouzivaji specialni switche ISL – Inter Switch Link(zarizeni ktere prenasi ramce podobne jako klasicky prepinac, pri vstupu do nej oznaci ramec a na vystupu kontroluje jestli se znacka shoduje, kdyz ano znacku vyjme a posle ho dal, pokud ne, tak ramec zahodi

- prvni implementace pouzitim neuzivane normy  IEEE 802.10 ( switch vezme ethernetovy ramec a vlozi do nej identifikator SAP (Service Acces Poiny)([preambule|DA|SA|L|--SAP--|DATA|CRC](SAP obsahuje mimo jine identifikaci virtualni site SAID

- soucasne rozsireni IEEE 802.1q(stejny princip, akorat jiny format vkladaneho rozsireni ramce, ktery je na rozdil od 802.10 vkladan hned za SA(pro identifikaci, ze ramec obsahuje informace o virtualni siti je zde 16bitu TPI tagu (Tag Protocol Identifier, podle hodnoty 0x8100 se pozna ze je to vlozene rozsireni)(pro identifikaci VLAN 12bitu VI (VLAN Identifier – az 4096 virtualnich siti)(dale je mozne jeste urcovat 8 priorit (zajisteni uprednostneni nekterych ramcu, treba VOIP)

- rozdeleni do siti se da provest: na zaklade portu switche, MAC adres(vhodne pro mobilni zarizeni) nebo informaci z nadrazeneho protokolu IP/IPX

ATM  - bunka, virtualni kanaly a cesty, hlavne LAN Emulace ( LANE ), popsat co je LEC, LECS, LES, BUS a jak funguje preklad adres a komunikace, funkce LANE Serveru

- ATM

- Asynchronous Transfer Mode, vytlacilo FDDI, doplnkova sluzba STM (Synchronous…)

- Synchronni systemy STM se opiraji o system casoveho multiplexu, pouziva se prevazne optika a lze dosahnout rychlosti az 2,5Gbps (STM-16)

- ramce u STM jsou obsazovany prenosy synchronnich hovorovych kanalu, prostor zbyvajici v ramcich mimo tyto staticky vyclenene oblasti lze pouzit pro prenos dat – asynchronni prenosovy mod ATM

- pro ATM se uziva prevazne optika, na kratke vzdalenosti UTP cat 5, rychlosti az 155Mbps

- sit je tvorena prepinaci ATM (jsou spojeny dvoubodovymi spoji) a na ne pripojenymi koncovymi zarizenimi ATM

- data jsou prenaseny v kratkych ATM bunkach (53B, 48 data + 5B hlavicka) po predem otevrencyh virtualnich kanalech

- ATM bunka: 5B hlavicka, 48B data; v hlavicce je identifikatro virtualniho spoje VPI/VCI (Virtual Path Identifier a V Circuit I)

- virtualni cesty kanaly a cesty:

- UNI(User Network Interface):rozhranni mezi koncovym zarizenim a prepinacem ATM

- NNI(Network Node Interface): rozhrani mezi prepinaci ATM ( UNI a NNI se nepatrne lysi hlavickou

- smerovani prepinace ATM definuje prepojovaci tabulka – vaze vstup oznaceny VPI/VCI s vystupem oznacenym VPI/VCI

- prepojovani virtualnich kanalu – zlozitejsi, prepinac muze vstup VPI/VCI spojit s libovolnym 	vystupem VPI/VCI

- prepojovani virtualnich cest – vstup se muze spojit s vystupem, který ma stejne VCI (zachovani VCI)

- permanentni kanaly PVC (permanent virtual circuits)(polozky v tabulce definujici virtualni kanal jsou zadany staticky, vetsinou externe a manualne (napr. Spravcem přes SNMP), kanaly jsou vetsinou pro vnitrni funkce site – sprava, signalizace, spojeni k LANE serverum

- docasne kanaly SVC (switched v c )(polozky v prepojovacich tabulkach jsou nastavovany na zadost koncovych stanic o vybudovani virtualniho kanalu, zadost je predana po sluzebnim kanale PVC (id 0/5)

- LANE (LAN Emulation)

- LAN emulace na ATM - i vice virtualnich (i ruznyhc typu – Tokne Ring, Eth) LAN na jedne ATM

- potreba doplnit co umi LAN a neumi ATM(broadcasty a adresace stanic LAN (napr. MAC u eth)

- LEC (LAN Emulation Client) – rozhrani mezi LAN stanici a ATM, zastupuje vrstvu MAC skutecne LAN, rozkladani beznych ramcu LAN na bunky ATM (a zpetne slozeni) a vyslani po virtualnim spoji (a prijem)

- protejskem LEC je skupina sluzeb, ktere transforumji komunikaci LAN na ATM (zhruba), jsou to:

- LECS (LAN Emulation Configuration Server) - konfiguracni server

- BUS (Broadcast and Unknown Server) - server pro skupinovou komunikaci

- LES (LAN Emulation Server)- server emulovane site

- komunikace:

1. po pripojeni klentskeho LEC k ATM se LEC spoji s LECS -> LEC obdrzi seznam emulovanych LAN, ziska adresy LES jednotlivych emulovanych LAN a zaregistruje zde(u LES) svou MAC (klientska stanice) a ATM adresu (klientske rozhrani LEC) (pro ARP dotazy typu “jakou ATM adr ma tahle MAC adr”)

2. pro kazdou emulovanou sit je vytvoreno samostatne rozhrani LEC, ktere je propjeno s LES specialnim virtualnim kanalem (Control Direct VCC)

3. krome obousmerneho kanalu LEC <-> LES je vytvoren jeste kanal LES -> LEC - pro potporu ARP

- stanice chce vysilat(musi ziskat adresu protejsku ATM(LEC pozada LES o prevod pomoci ARP (pokud to jiz LEC nema v cache)(o rozeslani ARP paketu je pozadan BUS (LES nemusi mit MAC adr registrovanou)(ATM odpovidajici MAC je ziskana poslana zpet LES(pokud neexistuje ATM kanal je vytovren novy SVC a komunikace muze zacit (yeah yeah, we can fuckina start it, biatch – nehrabe mi()

Radiove site  - topologie, pasma, metody pristupu (hlavne 802.11, take HIPERLAN), reseni kolizi, priklad reseni, -> CSMA/CA, CAC, chce popsat zbezne CSMA/CA, u 802.11 RTS/CTS a u HiPerLanu CAC, zrejme chtel slyset CSMA/CA + RTS/CTS

- toplologie: adhoc - bez infrastrruktury, nebo stanice + zakladnova stanice(infrastruktura), access pointy

- pasma: 2GHz - 60 GHz, smerove uzkopasmove, jinak sirokopasmove kvuli ruseni

- IEEE 802.11

- koncove stanice STA (Station) -> skupiny s omezenym dosahem BSS (Basic Service Set) - komunikace mezi stanicemo oznacovana SS (Station Service), u ad-hoc IBSS (Independent BSS)

- s infrastrukturou: zakladnova stanice AP (access point) -> pripojeni BSS k distribucni siti DS (Distribution System) ( AP pak poskytuje sluzbu stanicim DSS (Distribution System Service)

- 2.4GHz, 2Mb/s

- rizeni pristupu k mediu CSMA/CA (virtualni logicky kruh), MACA, RTS/CTS- metody spolehaji na to, ze vsichni slysi AP, pokud zavisila nekolik stanic k AP zaroven, kolize zpusobi necitelnost ramce a ten neni potvrzen(preplanovani

- RTS/CTS: stanice vysle ramec (pozadavek s casem, ktery chce rezervovat) RTS k AP (Request To Send) ( AP potvrdi CTS (Clear to Send), kde sdeli dobu, po kterou bude kanal rezervovan, pote vysle AP NAV (Network Allocation Vector), kde je doba rezervace sdelena vsem ucastnikum

- dochazi ke koordinaci pomoci AP(funkce oznacovana jako PCF (Point Coordinate Function)

- po prenosu dat nastavaji 3 prodlevy SIFS < PIFS < DIFS:

- SIFS: vyhrazeno jen pro potvrzeni

- PIFS: privilegium AP obsadit kanal drive nez ostatni (napr pro spravu BSS)

- DIFS: dovoluje spolupraci stanic bez zakladove stanice-DCF (Distributed Coordinate Func)

- jak u PCF (centralni rizeni APckem) tak u DCF (distribuovane rizeni) muze nastat kolize(jeji 	pravdepodobnost se snizuje pridanim nahody k vysilani RTS a exponencialnim ustupovanim

- jedna se tedy o kombinaci deterministickeho (infrastruktura a ad-hoc) a nedetrministickeho(jen ad-hoc) pristupu k mediu

- ramce MAC – az ctyri adresni pole (ruzne kombinace AP a stanic), krome datovych i ramce ridici vsechno mozne (registrace stanic, synchronizace, sprava BSS,…)

- prenosove kanaly: - radio(FHSS, CDMA) a infra IR

- FHSS - frekvencni rozprostreni pasma - 2.4GHz, zmena pouzivaneho kmitoctu po ukonceni urcite faze prenosu (max po 50ms), spise historicke, dnes CDMA

- DSSS, neboli CDMA - kodove rozprostreni pasma - bity prenasime jako sekvence rezu (chip)(proste misto 1 vysilam treba 11 nejakych bitu a misto 0 inverzi te posloupnosti(bez znalosti posloupnosti se signal jevi jako sum(dal sem to fakt nepobral

- infra, do 10m

- sifra: RC-4 (slaba) (opira se o ni WEP), snadno prolomitelna

- IEEE 802.11b

- 2.4GHz, 11Mb/s, CDMA, PCF, RC-4

- IEEE 802.11a

- 5GHz, az 54Mb/s, prenosovy kanal:pevny OFDM , PCF, RC-4

- OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplexing) – vetsi sirka pasma neumoznuje primo zvysit rychlost (odrazy,…), resenim je pouziti vice neprekryvajicich se, pomalejsich kanalu frekvencniho multiplexu

- IEEE 802.11g

- snaha o rychlosti stejne jako 802.11a, ale na 2.4GHz

- 2.4GHz

- OFDM, 54Mbps

- HIPERLAN/1(High Performance Radio Lan)

- 10Mb/s, 5GHz, pakety chranene samoopravnym kodem BCH

- rizeni pristupu: CAC (Chanel Access Controll)

- plne distribuovany mechanismus, stanice musi projit tremi fazemi soupereni:

- 1.fáze – vyreseni priority pozadavku (5 urovni), 2.-stanice s nejvyssi prioritou z bodu 1 generuji 	nahodne cislo z intervalu  <0,11>, kde i ma pravpodobnost vyberu 0.5^i(minimalizace poctu stanic, 	ktere postoupi do posledniho kola, 3.-nahodny vyber cisla z <0,9>

- HIPERLAN/2

- 5GHz, 54Mb/s,

- prenos technologii OFDM s automatickou volbou kanalu

- pristup k mediu rizeny centralni stanici – TDD (Time Division Duplex-casovy multiplex):

- struktura MAC ramce: [BCH|FCH|ACH  |  DL|UL  | RCH] – vysilani trva 2ms, casove sloty:

- BCH (Broadcast Chanel) vysila zakladnova stanice, informace pro všechny

- FCH (Frame Control Chanel) – informace o rozdeleni kapacity ramce na prostor pro zakladnovou stanici (DL - DownLink) a pro klienty (UL – UpLink)

- ACH (Access feedback Chanel) – potvrzeni zakladnove stanice ze prijala pozadavky okolnich stanic

- RCH – kolizni sloty vyhrazene pro soupereni stanic

- prostor DL pro vlastní prenos dat, UL napr pro zadost na vytvoreni noveho hovoroveho kanalu

- rozdelovani kapacity kanalu, mechanismus predavani stanic mezi AP, podpora zajisteni sluzeb kality QoS

- sifra: DES, 3DES

- Bluetooth

- male vzdalenosti max 10ky m, vetsinou dvoubodeve spoje

- pristup k mediu:TDD(casovy duplex)( – master vysila v lichych ramcich slave v sudych, 1Mbps

- technologie piconet - Master/Slave, Master muze pracovat az s 7 slave (3b adresa) a registrovat az 256 neaktivnich stanic

- scatternet - slozitejsi vice piconet spojenych mosty

TCP/IP   a sluzby,  Novell , emulace TCP/IP pod Novellem a pak ty sluzby Novellu, ktery bezej pres TCP

- TCP/IP

- stal se prumyslovy standard

- vyuziva protokol IP pro prenso paketu, UDP jako datagramove rozhranni a vlastni TCP jako nejvyssi vrstvu 	pro potvrzovani a rizeni toku (logicky kanal)

- protokoly IP, UDP a TCP jsou podporovany sluzebnimi protokoly ARP(IP(MAC), RARP(MAC(IP), 	ICMP(rizeni site), RIP a OSPF (smerovani)

- aplikacni rozhrani: BSD sockety (socket, close, bind, listen, accept, connect, write, read, send, recieve)

- adresace 32b sit, pocitac, podsite, maska, tridy A, B, C

RIP: zalozen na Ford-Fulkersonovu algortimu nejkratsich cest, uzly si mezi sebou periodicky vymenuji 	distance-vektory (informace o vzdalenostech k ostatnim uzlum)(konstrukce smerovacich tabulek

OSPF:kazdy uzel posila sousedum LSA zaznam obsahujici info o vzdalenosti k sousedum, LSA se posila 	broadcastem vsem(kazdu uzel si muze vytvorit kompletni obraz site

-IPheader(verze protokolu-4, ToS-typ sluzeb, TTL-time to live, Vyssi protokol), TCPheader(adresy porty, 	sequence a ack number, delka, flagy), UDPheader(cisla portu, delka UDPpaketu, checksum)

- Novell - struktura a funkce serveru a klienta, adresarove sluzby, podpurne protokoly

- pro vlastni komunikace mezi servwerem NetWare a klienty uziva protokol NCP - bezi na IPX/SPX nebo na 	IP (tedy podpurne protokoly asi)

- informace o dostupnych serverech a jejich sluzbach - drive SAP(Service Advertising Pr) nyni (nad IP) SLP 	(SLocationP)

- umoznuje i komunikace v nativnim klientskem protokolu moznosti i NFS(linux), AFS(apple), CIFS(win)

- eDirectory:

-spolecna databaze objektu, jadro systemu, soustreduje informace o objektech site (uzivatele, 				tiskarny, …)(cela sit se jevi jako jeden homogenni celek

- distribuovana databaze(replikuje se

- muzeme pohlizet jako na centralni katalog uzivatelu a dalsich objektu (servery, aliasy, skupiny,…)

- OS NetWare: je optimalizovan pro efektivni poskytovani sluzeb souboroveho serveru

- nepreemptivni planovani(proces odevzda rizeni az kdyz skonci(muze vest k docasnemu 				zablokovani serveru, ale neni plytvan vykon zbytecnym prepinanim kontextu

- rozsireni funkci (pridani roli, ovladacu) pomoci modulu NLM (NetWare Loadable Module)

- NFS

- prumyslovy standard v oblasti unixovych systemu

- aplikace uzivaji transparentiho rozhranni VFS (Virtual File Systém)(to rozdeluje pozadavky na lokalni a 	vzdalene

- stanice dovolujici zpristupneni svych adresaru je uvede v /etc/exports (druha strana prmountuje)

-  NFS server je bezstavovy(veskere informace o manipulaci se soubory se udrzuji na klientovi

- pamet cache se pouziva jak na klientovi tak na serveru, bloky spravovanych dat 8KB, konsistence mezi 	lokalnimi daty a daty na serveru zajistovana(3s pro data souboru, 30s pro data adresare

- AFS – podobne jako NFS, akorat se soubory je zachazeno jako s celkem a ne po strankach

NetBIOS - co to je (adresace, potvrzovani, programatorska podpora {jako asi API}...) -> broadcasty, 16 byte na nazev pocitace, redirector v DOSu

- nejstarsi sitovy protokol pro LAN

- aplikace se identifikuji jmenem(prokol pro spravu jmen NetBIOSu se stara o jejich jedinecnost(adresace 	datagramu se opira primo o jmena (jmeno dlouhe 16 znaku)

- puvodne sitovy protokol IBM, novejsi rozsireni NetBEUI (mikrosofti)

- rozhranni pro aplikace tvori 4 skupiny funkci:

- sprava tabulek jmen: primitiva ADD NAME, ADD GROUP NAME, DELETE NAME, FIND NAME...

- datagramova skuzba: primitiva SENDE/RECIEVE [BROADCAST] DATAGRAM

- sluzba virtualnich kanalu (v NetBIOSu nazyvanerelace): primitiva CALL, LISTEN, SEND, RECIEVE, 		HANGUP, SESSION STATUS

- pomocne funkce

- rozsireni DOSu MS-Net, redirector

- redirector je programovy prvek, ktery u kazdeho pozadavku vyhodnoti jestli se ma provest lokalne (treba 		otevreni lokalniho souboru) nebo o nej bude pozadan vzdaleny server (treba sitovej tisk), pokud lokalne, 		redirector aktivuje systemovou funkci, pokud vzdalene(vytvori pozadavek SMB (od toho SAMBA server), 		ktery po siti zasle serveru (za vyuziti adresace a ostatnich funkci NetBiosu nebo NetBEUI)

IPX/SPX

- o IPX/SPX se opira u nas nejrozsirenejsi operacni system pro LAN Novell Netware

- vychai z XNS (od xeroxu), ktery byl puvodne alternativou k TCP/IP

- IPX zajistuje prenos paketu bez potvrzovani (mezi aplikacnimi pripojenimi – sokety), SPX je nadstavbou 	IPX, podporuje potvrzovani a umoznuje vice procesu na jednom portu

- adresace: vychazi z adresace stanic v LAN

- je definovana jako dvojice adresa site (32b) + adresa stanice (48b) + cislo pripojneho mista (socket 16b)

- nevyhodou je to, ze adr. Site definuje spravce konkretni site, chybejisi kooperace v pridelovani adres v 		principu znemoznuje propojeni ruznych siti mezi sebou

- rozhranni: funkce, ktere dovoluji:

- otevrit/uzavrit pristupova mista, zjistit nejvyhodnejsi smerovac na ceste k adresatovi, odeslat a prijmou IPX 		paket

AAL – ATM Adaptation Layer – linkove vrstve klasickych siti odpovida vrstva ATM (definuje cinnost prepinace ATM a vyuziti pole VPI/VCI) a adaptacni vrstva AAL. AAL se deli dale na SAR (Segmentation and Reassembly)(rozklada ramce vyssich vrstev na bunky a opacne je sklada do ramcu a CS (Convergence Sublayer)(zodpovida za zabespeceni prenosu ramcu pro danou tridu provozu